Виброграф ВГ-2

(Техническое описание и инструкция по эксплуатации)

1 . Назначение .

Виброграф ВГ-2 предназначен для измерения скоростных характеристик выключателей , путем записи на протягиваемую бумагу .

2 .Технические характеристики .

Максимальная амплитуда колебания , мм                              25

Частота колебаний , Гц                                                            100 ( удвоенная частота сети )

Напряжение питания , В                                                           12

Габаритные размеры , мм                                                         75*70*175

3 .Устройство и принцип работы .

В основе прибора используется принцип резонансных колебаний плоской пружины под действием  электромагнитного поля .

Виброграф состоит  из шасси с прижимной планкой 1 , электромагнита 2 , плоской пружины 3 , пишущего элемента  4 , крышки 5 , тумблера 6 .

Электромагнит намотан на Ш-образном сердечника проводом 0 . 7 мм , число витков - 750 .

В пишущем элементе используются графитовый стержень М2 - М4 .

4 . Меры  безопасности .

Запитывать виброграф только 12 В переменного тока .

Заземлять источник питания .

5 . Порядок работы .

Привести пишущий элемент в рабочее состояние ( графитовый стержень наружу - пружина вовнутрь ) .

Подключить к клемам  питание . Включить питание тумблером . Убедиться в наличии колебаний  требуемой амплитуды . Для перестройки на другую амплитуду необходимо отвинтить гайки 7 и изменяя положение  двух винтов 8 на прижимной планке установить требуемую амплитуду .

Крепление на выключателе с помощью прижима 9 .